## Slide 1
sysfs를 이용한 LED(GPIO16) 제어
# cd /sys/class/gpio
# ls
# echo 16 > export
# ls
gpio16
# cd gpio16
# echo out > direction
# cat direction
out
# cat value
0
# echo 1 > value
# cd ..
# echo 16 > unexport

## Slide 2
sysfs를 이용한 LED(GPIO16) 제어
# vi blink.sh
# bash blink.sh
#!/bin/bash
echo 16 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio16/direction
for i in 1 2 3 4 5
do
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio16/value
sleep 1
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio16/value
sleep 1
done
echo 16 > /sys/class/gpio/unexport

## Slide 3
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
// LED Pin - wiringPi pin 27 is BCM_GPIO 16.
#define LED 27
int main (void)
{
printf ("Raspberry Pi blink\n") ;
wiringPiSetup () ;
pinMode (LED, OUTPUT) ;
for (;;)
{
digitalWrite (LED, HIGH) ; // On
delay (500) ; // mS
digitalWrite (LED, LOW) ; // Off
delay (500) ;
}
return 0 ;
}
blink.c

## Slide 4
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define SW 4 /* GPIO23 */
#define LED 27 /* GPIO16 */
int switchControl()
{
pinMode(SW, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
while (1) {
if(digitalRead(SW) == LOW) {
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(1000);
}
}
return 0 ;
}
blink.c
int main(int argc, char** argv)
{
wiringPiSetup();
switchControl();
return 0 ;
}

## Slide 5
GPIO Input 설정
20번 핀인 경우
uint8_t gpioToGPFSEL [] =
{
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
} ;
2 <= fSel <= gpioToGPFSEL[20];
20/10
gpioToGPFSEL[20]

## Slide 6
GPIO Input 설정
20번 핀인 경우
uint8_t gpioToShift [] =
{
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
};
0 <= shift <= gpioToShift[20] ;
uint32_t *gpio = 0x3F200000;
*(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & ~(7 << shift))
gpio + fSel = 0x3F200000 + 2*4 = 0x3F200008
해당 번지의 마지막 3비트를 0으로 세팅 함
1 << (21%10)*3

## Slide 7
GPIO Input 설정
pinMode(4, INPUT);
pin = pinToGpio [pin] ;
fSel = gpioToGPFSEL [pin];
23/10
shift= gpioToShift [pin] ;
(23%10)*3
*(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & ~(7 << shift)) ;
static int pinToGpioR2 [64] =
{
17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 4, // From the Original Wiki - GPIO 0 through 7: wpi 0 - 7
2, 3, // I2C - SDA0, SCL0 wpi 8 - 9
8, 7, // SPI - CE1, CE0 wpi 10 - 11
10, 9, 11, // SPI - MOSI, MISO, SCLK wpi 12 - 14
14, 15, // UART - Tx, Rx wpi 15 - 16
28, 29, 30, 31, // Rev 2: New GPIOs 8 though 11 wpi 17 - 20
5, 6, 13, 19, 26, // B+ wpi 21, 22, 23, 24, 25
12, 16, 20, 21, // B+ wpi 26, 27, 28, 29
0, 1, // B+
} wpi 30, 31

## Slide 8
GPIO Output 설정
pinMode(4, INPUT);
pin = pinToGpio [pin] ;
fSel = gpioToGPFSEL [pin];
23/10
shift= gpioToShift [pin] ;
(23%10)*3
*(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & ~(7 << shift)) | (1 << shift) ;
static int pinToGpioR2 [64] =
{
17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 4, // From the Original Wiki - GPIO 0 through 7: wpi 0 - 7
2, 3, // I2C - SDA0, SCL0 wpi 8 - 9
8, 7, // SPI - CE1, CE0 wpi 10 - 11
10, 9, 11, // SPI - MOSI, MISO, SCLK wpi 12 - 14
14, 15, // UART - Tx, Rx wpi 15 - 16
28, 29, 30, 31, // Rev 2: New GPIOs 8 though 11 wpi 17 - 20
5, 6, 13, 19, 26, // B+ wpi 21, 22, 23, 24, 25
12, 16, 20, 21, // B+ wpi 26, 27, 28, 29
0, 1, // B+
} wpi 30, 31

## Slide 9
wiringPiSetup();
#define GPIO_PERI_BASE_NEW 0x3F000000
piGpioBase = GPIO_PERI_BASE_NEW ;
GPIO_BASE = piGpioBase + 0x00200000 ;
fd = open ("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC | O_CLOEXEC);
gpio = (uint32_t *)mmap(0, BLOCK_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_SHARED, fd, GPIO_BASE=0x3F200000) ;

## Slide 10
wiringPiSetup();
#define GPIO_PERI_BASE_NEW 0x3F000000
piGpioBase = GPIO_PERI_BASE_NEW ;
GPIO_BASE = piGpioBase + 0x00200000 ;
fd = open ("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC | O_CLOEXEC);
gpio = (uint32_t *)mmap(0, BLOCK_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_SHARED, fd, GPIO_BASE=0x3F200000) ;

## Slide 11
int main()
{
int fd;
int ret;
char buff[1024];
char *p;
fd = open( "aaa", O_RDWR);
p = mmap( 0, 6, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_SHARED, fd, 0);
strcpy( p, "world" );
printf("[%s]\n" , p );
close(fd);
return 0;
}
world
world
paging
76f8c000
76f8c000-76f8d000 rw-s 00000000 b3:02 398906 /root/es/03_day/aaa
76f8d000

## Slide 12
world
paging
0x76f8c000
0x76f8d000
0x00010440
0x00000000
text
0x00021028
data
0x00021030
bss
brk
0x80000000
stack
heap
0x01801008
0x7ec4f7e4

## Slide 13
digitalWrite(27, 1)인 경우
*(gpio + gpioToGPSET [pin]) = 1 << (pin & 31) ;
27 % 32 => 27
33 % 32 => 1
27 & 31 =>
33 & 31 =>
SET
00001000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00011011
00000000 00000000 00000000 00011111 &
11011

## Slide 14
digitalWrite(27, 1)인 경우
*(gpio + gpioToGPSET [pin]) = 1 << (pin & 31) ;
27 % 32 => 27
33 % 32 => 1
27 & 31 =>
33 & 31 =>
static uint8_t gpioToGPSET [] =
{
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
} ;
0x3F20001C SET0

## Slide 15
digitalWrite(27, 0)인 경우
*(gpio + gpioToGPSET [pin]) = 1 << (pin & 31) ;
27 % 32 => 27
33 % 32 => 1
27 & 31 =>
33 & 31 =>
0x3F200028 CLR0
static uint8_t gpioToGPCLR [] =
{
10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,
} ;

## Slide 16
digitalRead(4, 0)인 경우
(*(gpio + gpioToGPLEV [pin]) & (1 << (pin & 31)))
23
0x3F200034 LEV0
static uint8_t gpioToGPLEV [] =
{
13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,
14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,
} ;

## Slide 17
INT_EDGE_FALLING
0v
5v
Pressed Event
INT_EDGE_RISING
0v
5v
Released Event

## Slide 18
interrupt
"hello"
'h'

## Slide 19
wiringPiISR(4, INT_EDGE_FALLING, blink);
bcmGpioPin = 23;
modeS = "falling"
pinS = "23"
# gpio edge 23 falling
fd=open("value");
sysFds[23] = fd;
isrFunctions [pin] = function ;
pthread_create (&threadId, NULL, interruptHandler, NULL) ;
blink
0
value
waitForInterrupt (myPin, -1)
fds.fd=sysFds[23];
fds.events=POLLPRI; // 대역외 데이터
poll(fds,1,-1);
read();
0
0
0
0
0
isrFunctions
23

## Slide 20
UID PID PPID LWP C NLWP STIME TTY TIME CMD
root 920 799 920 0 2 15:37 pts/0 00:00:00 ./a.out
root 920 799 922 0 2 15:37 pts/0 00:00:00 ./a.out

## Slide 21
GET_TEMP
0
센서타입
#define GET_TEMP (1)
read( sd, &type, 4 );
window=2
len

## Slide 22
R_GET_TEMP
8
센서타입
#define GET_TEMP (1)
#define R_GET_TEMP (2)
double temp;
readn( sd, &type, 4 );
switch(type)
{
case R_GET_TEMP :
readn( sd, &len, 4 );
readn( sd, &temp, len );
}
len
17.75

## Slide 23
1. 센서 정보 읽기
2. 서보 모터 제어
3. 스텝모터 제어
raspberry
ubuntu
server
client